## Slide 1
Les Feux de Cheminées

## Slide 2: Sommaire
Objectifs
Généralités et risques liés au FDC
Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Matériels FDC
Principes et modes d’extinction
Missions au chef d’équipe
Messages opérationnels
Matériels facilitant l’intervention du CA
Documents administratifs

## Slide 3: Objectifs
A la fin de la séquence, vous serez capable :
      D’identifier le type de foyers, de conduits en présence ;
      De connaître les risques inhérents au FDC ;
      De reconnaître un feu de cheminée ;
      De donner/répondre aux ordres en sécurité face à un FDC ;
      D’agir sur l’incendie afin de limiter la propagation et procéder à l’extinction;
      De déterminer le matériel nécessaire à utiliser ;
      De rendre compte au CTA-CODIS;
      Compléter les documents administratifs.

## Slide 4: Formation
Chef d’équipe : L’utilisation des explosimètres et caméras thermiques figure déjà dans le stage actuel FAA chef d’équipe (volume horaire 1h30 jour 1) tout comme le module procédure et interventions feux de cheminée (volume horaire 1h15 jour 2).
Chef d’agrès 1 équipe : les messages opérationnels étant inclus dans le module transverse chef d’agrès 1 équipe, le support de cours intègre désormais la messagerie spécifique aux feux de cheminée. Le module feux de cheminée est déjà intégré à la formation chef d’agrès SPV INC 1 équipe (volume horaire de 2h jour 2). Il conviendra d’y adjoindre des mises en applications des connaissances lors des jours 3 et 4.

## Slide 5: Généralités et risques liés au FDC
Généralités sur les feux de cheminées
    En Haute-Saône, 2éme type de feu traité par les SP 400 inter/an ;
    Incendie existant hors du foyer principal dans le conduit de fumée;
    Inflammation des dépôts de combustion;
    Principales interventions entrainant des contentieux envers le SDIS.
    Risques principaux :
      Pour les habitants :
        Brûlures,
        Intoxications;
        Stress
        Pour les intervenants :
          Brûlures,
          Intoxications,
          Chutes;
          Pour les biens
            Propagation,
            Destruction par les intervenants ( Volontaire (trouées) ou involontaire )
            Destruction d’un moyen de chauffage.

## Slide 6: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Zone de fort danger, dû au choc thermique entre le froid de l’extérieur et la chaleur du conduit
Risque d’incendie dû à la conduction si contact entre le conduit et le plancher ou autres matériaux
Zone de danger, si conduit bouché alors accumulation de fumée à l’intérieur de la pièce
Conduit de cheminée : risque de fissuration dégagement de gaz, de fumées
Connaissances bâtimentaires :

## Slide 7: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les foyers :
Ordinaires:
Âtre : ouvert ou fermé
Poêle : à bois ou granulé
Chaudière : à bois, granulé gaz, fuel…

## Slide 8: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les foyers :
2. Industriels

## Slide 9: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les conduits :
Les conduits de fumée sont destinés à évacuer les produits de combustion produits dans le foyer. Il a son origine le plus souvent dans un local situé au même niveau que le foyer, ou à un niveau intermédiaire entre le local et les fondations. Il prend fin au débouché supérieur dans l’atmosphère.
Individuel
Collectif (ou shunt)

## Slide 10: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les conduits :
Boisseaux
Tubage inox rigide simple ou double « peaux »
Tubage inox souple simple « peau »
Dévoiement : Zone limitant la vision sur l’ensemble du tubage

## Slide 11: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les conduits :
Nouvelles constructions : conduits pouvant être masqués par des plaques de plâtres
Relevé de température manuel ou caméra thermique : température de surface du plaque de plâtre
Matériaux peuvent être laissé entre le conduit et la plaque de plâtre pouvant être en ignition

## Slide 12: Connaissances bâtimentaires et relatives aux cheminées
Connaissances sur les conduits :
Constructions rénovées : conduits boisseaux pouvant être tubés en inox entièrement ou partiellement
Relevé de température manuel ou caméra thermique : température de surface du boisseau
Matériaux peuvent être laissé entre les boisseaux (anciens) et le tubage plus récent

## Slide 13: Matériels FDC
Matériels spécifiques FDC (SDIS70 2015):
- Lance FDC
- Tuyau souple 22 et/ou tuyau LDT
- un hérisson diamètre 300mm
- Seau pompe
- un hérisson carré 300 x 300 mm
- un hérisson rectangulaire 400 x 260
- un embout raclette rectangulaire
- un embout raclette triangulaire
- 5 tiges torsadées de 1m dont une avec embout de maintien (à remplacer)
- 1 pelle métallique
- 1 boulet de 3kg avec manille
- 25 m de chaine avec maillon rapide
- 1 paire de gants anti-chaleur
- tronçonneuse électrique petit modèle
Complément prévu 2023
- cannes de ramonage en polypropylène d’au moins 9m + accessoires en test à Lure et Gray
- un seau métallique
- un miroir
- matériel pour trouée + jeu de clés et tournevis
- un tuyau souple de 22mm

## Slide 14: Matériels FDC
Matériels aidant l’intervention:

## Slide 15: Principes et modes d’extinctions
Reconnaitre un FDC :

## Slide 16: Principes et modes d’extinctions
Reconnaitre un FDC : Exemples de conduit bistré

## Slide 17: Principes et modes d’extinctions
Reconnaitre un FDC : Exemples de conduit en feu

## Slide 18: Principes et modes d’extinctions
Principes et modes d’extinction d’un FDC :
Etouffement : Couper le tirage, suppression d’une arrivée d’air (Consigne donnée par l’OTAU (Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence à la demande de secours )
Dispersion : Retrait des matériaux combustibles dans le foyer
Refroidissement + étouffement : A l’eau dans le conduit : l’eau va refroidir le conduit en se vaporisant (petite quantité d’eau) et ainsi agir par étouffement
Dispersion : En éliminant les éléments dans le conduit.

## Slide 19: Missions au chef d’équipe
Etouffement : Couper le tirage : suppression d’une arrivée d’air
  Demander au propriétaire où se trouve le tirage et agir sur celui-ci afin de limiter au maximum l’arrivée d’air dans le foyer et conduit

## Slide 20: Missions au chef d’équipe
Dispersion : Retrait des matériaux combustibles dans le foyer
Matériels : Seau pompe, gants anti-chaleurs, seau métallique, pelles
  Eteindre les flammes, et refroidir les éléments en combustion dans le foyer;
  Retirer les éléments combustibles du foyer et les stocker à l’écart de l’habitation loin de tout risque de propagation.
Risques :
Propagation par :
    Conduction de la chaleur du seau (attention à la surface où le seau est posé)
    Projection de braises sur les éléments mobiliers (recouvrir le seau d’un drap chiffon humide lors de sa mobilisation)
    Brûlure par contact d’élément chaud PORT DES GANTS ANTI-CHALEUR
    Intoxication par les fumées et enfumage de l’habitation

## Slide 21: Missions au chef d’équipe
Refroidissement + étouffement : A l’eau dans le conduit : celle-ci va refroidir le conduit en se vaporisant et agir par étouffement
Matériel : seau pompe, tuyau, lance feu de cheminée, clé, tournevis, miroir, lampe, LSPCC, échelle de toit…
  Accéder à une trappe de ramonage, ou au débouché supérieur du conduit en toiture au plus près de la partie en feu (désignée par le CA),
  Ouvrir celle-ci,
  Projeter de petite quantité d’eau à l’intérieur du conduit en direction de l’incendie à l’aide du moyen identifié par le CA,
  Fermer la trappe d’accès au conduit (limite l’entrée d’air) à l’aide d’une serviette, chiffon mouillé ou de la trappe,
  Continuer à agir sur l’incendie de cette façon en projetant de l’eau à intervalle régulier tout en s’assurant de l’efficacité de notre action (à l’aide d’un miroir dans le conduit) jusqu’à extinction ou changement de situation.
  Rendre compte régulièrement au CA.
Risque :
Brûlure (élément en ignition, matériel chaud, vapeur d’eau) ;
intoxication

## Slide 22: Missions au chef d’équipe
Dispersion : En éliminant les éléments dans le conduit.
Matériel : Cannes de ramonage, hérissons, hachette (prévoir moyen hydraulique risque de chute de matériau en ignition)
  Faire tomber les éléments présents dans le conduit à l’aide de cannes de ramonage + hérissons (ou chaînes + hérissons accès par le toit) (hérissons = cheminée en boisseau) OU en frappant à coups secs avec le manche de la hachette sur le conduit (conduit paroi mince (directement sur le tubage) .
  Vider les éléments au fond du conduit régulièrement.
Contraintes : Détérioration de celui-ci
Coups secs mais maitrisé pour faire tomber les matériaux en ignition sans fissurer ou déformer le conduit.
Risques :
Brûlures, intoxications
Détérioration des cannes par la chaleur, l’action doit être . Les cannes ne doivent pas stagner dans le conduit. L’action doit être rapide et les cannes retirées rapidement et régulièrement.
dynamique et énergique
hérissons interdits dans un conduit inox

## Slide 23: Missions au chef d’équipe
Les autres missions :
        Réaliser une trouée :
            D’extinction dans un conduit en boisseau :
Matériel : Burins, pointeroles, marteaux, autres matériels de découpe et/ou forcement
  Réaliser un trou de 3 à 5 cm à l’endroit indiqué par le CA ( juste au-dessus des matériaux en ignition) afin d’y pulvériser de l’eau.
Contraintes : Réaliser un trou suffisant pour y pulvériser l’eau à l’aide du seau pompe ou de la lance FDC sans qu’il ne soit trop gros (risque d’endommager la structure même de la cheminée)
Interdiction de laisser tomber des pierres ou autres gravois dans le conduit.
Risques :
Brûlures, intoxications
Détérioration de la structure du conduit.

## Slide 24: Missions au chef d’équipe
Les autres missions :
        Réaliser une trouée :
            De dégagement dans un conduit en boisseau :
Matériel : Burins, pointeroles, marteaux, autres matériels de découpe et/ou forcement
  Réaliser un trou à l’endroit indiqué par le CA (généralement au niveau des coudes ou dévoiement) ( juste au-dessous des matériaux en ignition) afin de retirer les matériaux en ignition.
Contraintes : La dimension de la trouée doit permettre le retrait des matières en ignition(risque d’endommager la structure même de la cheminée) ;
Interdiction de laisser tomber des pierres ou autres gravois (ou gravats) dans le conduit.
Risques :
Brûlures, intoxications
Détérioration de la structure du conduit.

## Slide 25: Missions au chef d’équipe
Les autres missions :
Reconnaissance ( à chaque changement de pièce se munir ALTAIR 4X détection CO):
  Sur l’ensemble du conduit : Risque de propagation :
        situer le conduit à chaque étage ;
        Reconnaitre les trappes de ramonages ;
        Voir l’accessibilité du conduit ( cloisonnement avec Placoplatre ou agglo ou conduit visible) ;
        Vérifier la température (manuellement et/ou avec la caméra thermique) ;
        Ecarter les éléments combustibles au contact ou très proche du conduit en fonction du risque de propagation ;
        Rendre compte régulièrement au CA et à chaque changement de situation ou risque trouvé.
        Dans le conduit :
              Vérifier le conduit sur l’ensemble de sa hauteur à l’aide du miroir et/ou d’une lampe afin de contrôler l ’efficacité des actions menées.

## Slide 26: Messages opérationnels
Message d’ambiance :
  Confirmation feu de cheminée ou feu d’habitation ou autre
  Type d’habitation, surface, hauteur
  Demande engin pompe éventuelle
  Demande de renfort MEA éventuelle
Message de renseignement :
  Type d’habitation, surface, hauteur;
  Type de chauffage
  Type de conduit
  Actions menées (moyens d’extinction, trouées, LSPCC)
  Relevés caméra thermique / explo / CO
  Notion de relogement éventuelle
  Fin d’intervention :
  Fin d’extinction
  Relevés caméra thermique / explo / CO
  Consignes aux habitants
  Rondes prévues?
Les termes feu de cheminée de faible, moyenne ou grande importance n’existent pas.
De même ne pas employer le terme extinction à l’aide des moyens habituels…

## Slide 27: Matériels facilitant l’intervention du CA
Caméra thermique (possibilité de réaliser les photographies et de les placer dans un dossier au centre sur l’ordinateur administratif)
Détecteur multi-gaz

## Slide 28: Documents administratifs
Fiche intervenant feu de cheminée (recto)

## Slide 29: Documents administratifs
Fiche intervenant feu de cheminée (verso)

## Slide 30: Documents administratifs
Conseils aux occupants suite à un feu de cheminée
Exemplaire intervenant : à joindre au CRSS
Exemplaire occupant : à donner à l’occupant

## Slide 31: Les feux de cheminées
Source :
  Règlement interne de manœuvres : 9ème partie Chapitre 5
  GDO lutte contre l’incendie « Fiche scientifique les effets de l’eau »
  Présentation « TRS - Transverse chef d'Agrès MAJ juin 2022 »
  Ce document est un support pédagogique il doit être accompagné de votre expérience et vos connaissances.
  Toutes les informations notifiées dans ce document sont non exhaustives